## Slide 1: ГЕОЛОГОРазведочный инструмент
Обратная циркуляция

## Slide 2: Безопасность прежде всего
Наша EHS цель – добиться уровня «нулевого вреда» для наших сотрудников, окружающей среды, в которой мы работаем, наших клиентов и поставщиков
Точка
сбора
Запасный выход
Номер
экстренного
вызова
Сигнал
тревоги
Средства
защиты
Target
Chart: 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
LTIFR | 9.2 | 4.9 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1
Notes: Our strong EHS Culture;
Arises from our Values and is fully integrated into the way we ‘do business’
Relies on everyone being committed to our Vision and taking personal responsibility
Is supported by effective management systems and processes
Delivers sustainable and continuous improvement

## Slide 3: Бизнес без коррупции
Компания Sandvik абсолютно не терпит коррупции. Наша приверженность этическим нормам ведения бизнеса является устоявшейся и абсолютной
Помним: Взятка – это преступление
Открытость
и взвешенность
Следуем антикоррупционной политике
Репутация
Нашей
компании
Notes: Sandvik is committed to ethical business practices and has a zero tolerance approach to bribery and corruption.
Sandvik adhere to all laws relating to Bribery and corruption world wide

## Slide 4: Наши основные ценности
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА
ИННОВАЦИИ
ЧЕСТНАЯ ИГРА
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

## Slide 5: ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА
Мы постоянно стремимся превзойти ожидания наших клиентов и дать им возможность преуспеть в своем бизнесе.
Я убежден, что моя ежедневная работа приносит пользу нашим клиентам.
Я проактивен и всегда помню об ожиданиях наших клиентов.
Я отслеживаю и реагирую на истинные потребности наших клиентов.
Notes: Customer Focus is and should be our number one priority
Without our customers we do not have a business or a job
Our customers all have different priorities and expectations
It is up to us to understand their needs and facilitate their transaction with us
Take ownership of your transaction with the customer

## Slide 6: БУРЕНИЕ rc
Что такое RC бурение?
Каково его применение?

## Slide 7: История
Бурение с обратной циркуляцией (известное как RC) было разработано с целью получения достоверных и незагрязненных проб при бурение.
Быстрый и экономически эффективный метод отбора проб при проведении геологоразведочного бурения.
Система RC-бурения появилась в 1950-х годах в Соединенных Штатах. В ней использовались двойные трубы, шарошки или лопастные долота малого диаметра. Не была широко распространена по причине несовместимости с пневмоударниками и применения в твердых породах.
Только в конце 1970-х годов в Австралии система была усовершенствована для работы с погружным (DTH) пневмоударником, оснащенным X-образным переходником (кросс-овером).

## Slide 8: История
Резкий подъем спроса на минеральные ресурсы в 1980-х привел к быстрому росту популярности RC-бурения. Имеющиеся буровые установки были модифицированы под RC-бурение, также были сконструированы и введены в эксплуатацию новые буровые установки. Получение быстрых, точных и экономически эффективных результатов способствовало дальнейшему росту добычи в горной промышленности.
Так родилось RC бурение!
Развитие геологоразведки, требования повысить процент извлечения пробы и достоверность опробования – это привело к развитию технологии, и две компании из Западной Австралии стали первыми, кто разработал RC пневмоударники в конце 1980-х годов. Этот метод в настоящее время является эффективным на поисково-оценочной стадии, при оконтуривании рудного тела и эксплуатационной разведке.

## Slide 9: ИСТОРИЯ
В 2006 Sandvik приобрел SDS Corporation.
До этого SDS Corporation приобрела двух других ведущих производителей RC пневмоударников.
  SDS Digger Tools
  Premier Rock Tools
  International Drillquip

## Slide 10: Почему RC бурение?
Преимущества
Более дешевый метод бурения на
стадии поисково-оценочных работ
Более быстрое бурение по сравнению
с колонковым
Экономически эффективен при
бурении неглубоких скважин
95% выход пробы
Недостатки
Ограниченная глубина скважин
по сравнению с колонковым бурением
Изначальная высокая стоимость
оборудования и обеспечения
Невозможно определить направление рудоконтролирующих структур

## Slide 11: RC бурение - применение
RC-бурение на поисково-оценочной стадии с целью открытия новых
месторождений полезных ископаемых - глубина скважин может составлять
100-400м.
При детальной разведке месторождений бурение RC применяется при разведке
глубоких горизонтов и с целью планирования дальнейших горных работ. Глубина
скважин составляет 100-800м.
RC-бурение при эксплоразведке применяется для краткосрочного планирования
горных работ и определение руды с высоким/низким содержанием, пустой горной
породы и т.п. Глубина скважин составляет 10-150м.

## Slide 12: RC бурение - применение
Глубокие скважины RC могут также буриться по безрудным интервалам с целью
дальнейшего продолжения колонковым бурением. RC скважины редко достигают
более 500м по причине большого расхода воздуха и падение давления на забое,
что делает такое бурение дорогостоящим.
RC-бурение в подземных условиях – проводится по аналогии с детальной
геологоразведкой или при экплоразведке, проводимых с поверхности.
Скважины бурятся до 300м, хотя на практике редко превышает 150м.
Sandvik применяет полный комплект RC оборудования с подземными установками
DU211, DU311 и DU411.

## Slide 13
DU211 – RC модификация

## Slide 14: RC Пневмоударник
Из чего состоит
Долото
Шруд
Ведущий переводник
Поршень
Плунжер обратного клапана
Переходная
трубка
Верхний переводник
Корпус
Внутренний цилиндр
Стопорное кольцо долота
Крепление трубы отбора проб
Распределитель
Стопорное кольцо поршня
Втулка поршня
Установочные кольца стальные и Viton
Воздушная
сетка
Трубка отбора проб

## Slide 15
Поток воздуха
Компрессия
Направление
поршня
Цикл работы пневмоударника и Схема продувки

## Slide 16: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – наименование
  16 – Ведущий переводник
  20 – Верхний переводник
  21 – Воздушная сетка
  22 – Пружина
  23 – Фиксатор поршня
  24 – Установочное кольцо стальное
  25 – Плунжер
  26 – Ведущий переводник
  27 – Стопорное кольцо долота
  28 – Установочное кольцо Viton
  29 – Распределитель
  30 – Фиксатор трубы отбора проб
  31 – Внутренний цилиндр
  32 – Пневмоударник в сборе
  33 – Верхний переводник
  34 – Верхний переводник в сборе
  35 – Корпус
  36 – Поршень
  37 – Трубка отбора проб
  38 – Комплект резиновых деталей
  39 – Гнездо пружины
  40 – Шруд
  41 – Стопорное кольцо
  62 – Долото
Красный = Изнашиваемые комплектующие

## Slide 17: Номер по каталогу – Наименование
  32 - 542 - R40
  62 - 542 - 412HF
  Главный
  код
  Модель
  пневмоударника
  Модификация верхнего переводника
  Главный
  код
  Модель
  пневмоударника
  Размер (4-3/4”) / Тип
Пневмоударник
RE542 Модель
Remet 4 ” Резьба
Долото
RE542 Модель
4-3/4” Для твердых пород

## Slide 18: номер комплектующих по каталогу

## Slide 19: Выбор пневмоударника и долота
Критерии выбора:
Правильный выбор пневмоударника и долота дают более низкую стоимость пробуренного метра при более высоких скорости бурения и сроке службы.
Глубина бурения и диаметр
Интервал заточки штырей долота
Горно-геологические условия – тип пород
- вода
Мощность и состояние станка
Расход воздуха необходимый пробурить
эту скважину

## Slide 20: Выбор пневмоударника и долота
Расход Воздуха и Давление должны соответствовать задаче
ВОЗДУХ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРИ БУРЕНИЕ RC
Высота и температура окружающей среды будут влиять на необходимый расход воздуха
Вода в скважине
Какие расход воздуха и давление необходимы чтобы пробурить эту скважину?
Calculate Air Requirement

## Slide 23: RE542
Характеристики и преимущества
Диаметр пневмоударника 109мм
коронки диаметром 118-133мм
  Бурение с поверхности и 360 градусов веер (подземка)
  Трубы 89мм и 102мм (3-1/2” & 4”)
  Способен бурить различные породы – мягкие – средние - твердые
  До 350psi – 500psi (24,1-34,3 бар)
  Рекомендуемое давление 17-27 бар (250-400 psi)
  Применим для бурения с поверхности и под землей
  Скважины средней глубины 250м и эксплоразведка
  Technical Specifications

## Slide 24: Долота с алмазным композитом
Поли Кристаллические Алмазы
Разработаны для бурения глубоких скважин и при бурение экстра-абразивных пород, где стандартные долота требуют быструю замену для заточки штырей.
Изготавливаются только по заказу.
Преимущества
Не надо затачивать штыри
Больше времени для бурения и нет потерь времени на СПО для замены долота.
Оборудование заказчика выполняет проект быстрее и он не переплачивает.
БЕЗОПАСНОСТЬ - большинство несчастных случаев происходит при СПО, долота PCD минимизируют этот риск.

## Slide 25: Долота с алмазным композитом
Фото долота DE после пробуренных 310 метров на руднике Banded Iron – железистые кварциты, без заточки.
Стандартные долота для твердых пород в условиях этих сверх-абразивных пород требуют заточки штырей через интервал бурения 6-12м.
Где: Jack Hills, Western Australia Mid West

## Slide 26: Буровые трубы RC
Резьба Remet и Metzke
  Трубы Remet диаметром 3 ½”, 4” и 4 ½” (89, 102,114мм)
  Трубы Metzke диаметром 4” и 4 ½” (102 и 114 мм)
  Трубы Remet 3” для пневмоударника RE531 изготавливают другие поставщики
Длина труб
  6 м, 3 м,
  Трубы Remet 3-1/2” (89мм) длиной 1,0 и 1,5м для применения при подземном бурение RC

## Slide 28: Комплектующие RC
Комплектующие буровых станков RC
  Воздушный Сальник-Вертлюг
  Комплект Auto Blowdown System

## Slide 29
RC Operation
Drive Head
Compressed Air Supply
Air Swivel
Sample Swivel
Hydraulic Controller
Drill Rod (Outer)
Inner Tube
Outside Return
Compressed Air Delivery Annulus

## Slide 30
Compressed Air Supply
Blowdown Valve
Rod Change
Hydraulic Controller
Ground Water Floods Hole, Inner-Tube & Annulus
Drive Head
RC Blowdown Valve

## Slide 31
Drive Head
Compressed Air Supply
Continuous Dry Sampling
RC Blowdown Valve

## Slide 32: Инструмент rc Sandvik
Спасибо за внимание!