## Slide 1: Блочные модели и ГКЗ: это реально? - это реальность! (Месторождение Песчанка)
СИБГЕОКОНСАЛТИНГ

## Slide 3
Местоположение месторождения Песчанка
Месторождение находится в Билибинском районе Чукотского автономного округа

## Slide 4: Этапы изучения месторождения
1975-1984 гг. – проведены поисковые работы, выполнена предварительная оценка запасов
2010-2011 гг. – поисково-оценочные работы, разработаны временные кондиции, выполнен подсчет запасов.
2013-2017 гг. - проведены разведочные работы, разработаны постоянные кондиции, выполнен подсчет запасов методом блочного моделирования

## Slide 5: Обзорная геологическая карта
Баимская металлогеническая зона (БМЗ) включающая Cu-порфировые и Au-Ag-эпитермальные месторождения, выделяется вдоль глубинного субмеридионального Егдэгкычского разлома.
В пределах БМЗ выделяется ряд рудных полей: Юряхское, Песчанковское, Находкинское
Месторождение локализовано в юго-восточной части Егдыгкычского габбро-монцонит-сиенитового массива

## Slide 6: Геологическая карта месторождения
Зона рудной минерализации на месторождении пространственно связана с линейно вытянутым в субмеридиональном направлении штокообразным телом монцонит-порфиров, имеющим сложную конфигурацию.
На месторождении интенсивно развиты метасоматические изменения, которые имеют неразрывную связь с рудными процессами.
Рудная минерализация протягивается примерно на 7 км при ширине до 1000 м, вертикальный размах до 800 м.
Выделяется три рудных участка: Главный рудный штокверк, Центральный и Северный

## Slide 7: Объемы выполненных работ
Вид работ | Ед. изм. | Исторический -поисковый период | Современный оценочный период | Современный разведочный период | ВСЕГО
 |  | 1975-1984 | 2010 | 2013-2017 | 
ГОРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 
Канавы | Шт | 32 | 18 |  | 50
 | Пог.м | 8500 | 8800 |  | >17000
Опробование борозовое | Пог.м | 7600 | 9000 |  | >16500
 | Проб | 3900 | 4600 |  | ~8500
БУРЕНИЕ |  |  |  |  | 
Скважины | Шт | 90 | ~100 | ~300 | ~500
 | Пог.м | 18600 | ~31400 | >93000 | >143000
Опробование керновое | Пог.м | 7500 | ~31500 | >90000 | >129000
 | Проб | 2050 | ~16000 | >47000 | >65000

## Slide 8
Подготовка к моделированию
Качество и полнота исходных данных
Топографо-геодезические работы
Разведочная сеть
Горные и буровые работы
Опробование (бороздовое, керновое, на фазовый анализ и др.)
Химико-аналитические работы
Контроль качества проведенных работ

## Slide 9
Подготовка к моделированию
База данных по горным и буровым работам (привязка, данные опробования, геологическая информация и др.)
Цифровая топографическая поверхность
Графическая информация (геологические планы, разрезы, проекции и т.д.)
По результатам проведенных работ формируются:

## Slide 10
Подготовка к моделированию
В связи с комплексным составом руд, проводятся исследования лабораторно-технологических проб:
для расчета коэффициентов перевода в «условную» медь
Для определения уровня разграничения сульфидных и окисленных руд

## Slide 11
Подготовка к моделированию
Проводится статистический анализ данных рядового опробования и обоснование диапазона кондиционных параметров для повариантного подсчета запасов

## Slide 12
Подготовка к моделированию
Бортовое содержание условной меди: 0,2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7%.
Для сульфидных руд:
МРТ – 15 м
МПП – 15 м
Для окисленных руд:
МРТ – 6 м
МПП – 6 м
Выделение кондиционных рудных интервалов проводилось по каждому варианту бортового содержания отдельно, выделение рудных интервалов выполнялось по традиционной методике, применяемой в условиях отсутствия четких геологических границ оруденения по «способу компенсации» или по «правилу прирезки»

## Slide 13
Соблюдается правило вложенности контуров при переходе к более высокому бортовому лимиту.
Геометризация проводится с учетом пустых прослоев, но с высоким коэффициентом рудоносности.
Учитываются геологические характеристики (монцонит-порфиры, зоны брекчирования, разрывные нарушения, литолого-минералогическое картирование и др.)
При оценке вариантов бортовых содержаний (0,3; 0,5; 0,7% условной меди) использовались результаты оконтуривания с более низким вариантом бортового содержания с учетом снижения величины коэффициента рудоносности
Оконтуривание (геометризация) сульфидных и окисленных руд выполнялось раздельно, на разрезах, планах поверхности и погоризонтных планах по 3-м вариантам бортового содержания (0.2; 0.4; 0.6% условной меди)
Подготовка к моделированию

## Slide 14
Подготовка к моделированию

## Slide 15
Моделирование
Строятся каркасы рудных тел по вариантам бортовых содержаний (0,2; 0,4; 0,6% условной меди).
Проверяются:
Правила вложенности тел с более высоким лимитом бортового содержания в каркас с меньшим значением бортового содержания.
Проводится сравнение объемов рудных тел, полученных путем расчета с использованием простых геометрических фигур и построенных каркасов
В случае отклонения объемов по отдельным телам выше 10%, приводится объяснения причин.

## Slide 16
Моделирование
По каждому рудному телу и бортовому содержанию проводится статистический анализ по всем полезным компонентам
По каждому рудному телу и бортовому содержанию вычисляется линейный коэффициент рудоносности
С учетом большого количества проб, ограничения «ураганных» содержаний полезных компонентов проведены для основных тел по ГРШ и отдельно для участков Северный и Центральный квантильным методом для Cu, Mo, Au, Ag.
По квантильному методу значительным ограничениям подвергаются содержания молибдена, что вызвало несогласие экспертов ГКЗ. Рекомендовано изменить метод выявления и ограничения для ураганных значений по молибдену. Ограничение проведено по графику вероятности, что повлияло на увеличение запасов молибдена примерно на 5%.

## Slide 17
Моделирование
Размер элементарной ячейки блочной модели выбран с учетом следующих параметров:
- мощность рудных тел достигает более 100 м;
- глубина оконтуривания около 500 м;
- простирание рудных тел – около 7 км;
- параметры разведочной сети: 400х200 м, 200х100 м, 100х50 м (детализация);
высота уступа – 15 м.
МРТ и МПП равны 15 м.
Исходя из этих параметров, размер элементарной ячейки блока принимается
50х25х15 м (YxXxZ – Север-Восток-Высота)
Предусматривается процедура субблокирования уменьшающая размеры блоков в 5 раз по всем осям

## Slide 18
Моделирование
Построение выборочных полувариограмм проведено для основных рудных тел Главного рудного штокверка.
Выбор направления полувариограмм основан на анализе геологических данных. Главная ось ориентирована по простиранию рудных залежей - субмеридионально, 2-ось по падению, в соответствии с крутопадающей интерпретацией рудных залежей. Шаг полувариограмм выбран исходя из разведочной сети и распространения рудных залежей по простиранию и на глубину.

## Slide 19
Моделирование
Для оценки качества полувариограмм проводится перекрестная проверка, которая показала хорошую сходимость средних содержаний, разброс значений незначительный.
Для оценки эффекта пропорциональности проведено построение графиков зависимости дисперсии от содержания. Зависимость отсутствует.

## Slide 20
Моделирование
Параметры эллипсоида определяются исходя из особенностей распределения рудоносности для каждого выделенного рудного тела, с учетом геометрии разведочной сети, параметров полувариограмм и особенностей распределения полезного компонента .

## Slide 21
Моделирование
Последовательность оценки ресурсной блочной модели:
1. Построение вероятностной модели каждого рудного тела;
2. Тарирование вероятностной модели каждого рудного тела;
3. Интерполяция содержаний рудных элементов, руда - не руда;
4. Кодирование по типам руд, территориальной принадлежности, присвоение объемного веса, определение принадлежности к делювиальным образования;
5. Присвоение балансовой принадлежности;
6. Интерполяция содержаний за пределами рудных тел;
Для основных рудных тел ГРШ используется ординарный кригинг, для остальных тел – метод анизотропии обратных расстояний

## Slide 22
Моделирование
1. Последовательность построения вероятностной модели по каждому рудному телу:
- Построение вероятностной (индикаторной) блочной модели - интерполяция принадлежности проб к рудным интервалам (пробы рудных интервалов – 1, безрудных интервалов – 0).
Оценка проводится в четыре-пять прогонов.
Отдельно для сульфидных и окисленных руд
2. Тарирование вероятностной блочной модели.
Отнесение элементарной ячейки блочной модели к руде для каждого рудного тела определяется по коэффициенту индикатора, при котором коэффициент рудоносности запасов руды по блочной модели соответствует коэффициенту рудоносности линейных запасов.

## Slide 23
Моделирование
3. Интерполяция в блочную модель содержаний рудных элементов.
На первом этапе присваиваются содержания из рудных интервалов блокам, отнесенным к рудным. Далее производится интерполяция содержания из нерудных интервалов по выработкам в блоки, относящиеся к безрудным.
Слияние блочных моделей по сульфидным и окисленным рудам
4. Кодирование блочной модели
Рудам производится присвоение принадлежности к типам руд с использованием поверхности зоны окисления – ниже зоны окисления – сульфидные руды.
Блоки выше поверхности делювиальных отложений кодируются и исключаются из подсчета запасов
Территориальная принадлежность – ГРШ, Центральный участок, Северный участок
Объемный вес – для сульфидных и окисленных руд

## Slide 24
Моделирование
5. Присвоение балансовой принадлежности производится с использованием построенных с учетом плотности сети, каркасов рудных блоков. Выделяются категории В, С1 и С2.
6. Интерполяция содержаний за пределами рудных тел.

## Slide 25
Оценка качества моделирования
В атрибутах блочных моделей прописывается следующие статистические параметры:
– количество проб при интерполяции содержаний;
– количество скважин при кригинге;
– среднее расстояние при кригинге;
– минимальное расстояние при кригинге;
– дисперсия кригинга;
– коэффициент эффективности кригинга
– наклон линии регрессии
– количество секторов эллипсоида
– количество точек в секторах
– стандартное отклонение кригинга;
– стандартное отклонение при методе обратных расстояний
Для наглядности строятся графики:
количества проб в блоках;
дисперсии кригинга;
наклон линии регрессии истинного и расчетного содержания;
указывается количество весов с отрицательными значениями

## Slide 26
Оценка качества моделирования
Основные запасы, сконцентрированные в рудных телах ГРШ и подсчитанные методом ординарного кригинга заверяются методом анизотропии обратных расстояний со степенью 2.
Отклонения в содержаниях незначительные
Проводится визуальная проверка.
Распределение содержаний в блочных моделях визуально сравнивалось с содержаниями по скважинам. Наблюдается хорошая корреляция содержаний блочной модели с содержаниями по скважинам в зонах, представляющих промышленный интерес.

## Slide 27
Оценка качества моделирования
Приводятся графики скользящего среднего по простиранию, с запада на восток и по глубине. Сравниваются средние содержания в рудных интервалах и в блочной модели.
Отклонения незначительные по всем полезным компонентам

## Slide 28
ТЭО
Строится график зависимости тоннажа и содержаний от значений бортового содержания.
Проводится анализ зависимости параметров при различных бортовых содержаниях.

## Slide 29
ТЭО
Проводится анализ средних содержаний условной меди в межбортовых прирезках сульфидных руд по вариантам бортового содержания.
Объясняются причины превышения верхнего значения смежных бортовых содержаний

## Slide 30
Сравнение запасов
Контрольный подсчет запасов проводится по одному (предполагаемому оптимальному бортовому содержанию). Подсчет запасов осуществляется по традиционной методике (для сульфидных руд - способом параллельных вертикальных сечений, для окисленных руд - способом геологических блоков в проекции на горизонтальную плоскость).
Сравнение проводится по подсчетным блокам, категориям, рудным телам и участкам.
В целом по месторождению отклонения по запасам руды, средним содержаниям и запасам металлов не значительные, в пределах первых процентов. Причины значительных отклонений по отдельным подсчетным блокам описываются в тексте.

## Slide 31: Параметры постоянных кондиций, 2017 г.
Подсчет запасов производить: в пределах рудных штокверков, оконтуренных по краевым рудным интервалам; по технологическим типам руд: окисленным и сульфидным, разделение руд на технологические типы производить на основании фазовых анализов (доля сульфидной меди в окисленных рудах менее 60 %, в сульфидных – более 60 %) | 
Сульфидные руды: к балансовым относить запасы сульфидных руд, подсчитанные в проектных контурах экономически обоснованных карьеров; бортовое содержание условной меди в пробе – 0,2 %; коэффициент пересчета содержания золота (в г/т) в условную медь – 0,45; коэффициент пересчета содержания молибдена (в %) в условную медь – 2,52; минимальная вертикальная мощность кондиционного рудного интервала – 15 м; при меньшей мощности, но более высоком содержании условной меди, применять соответствующий метропроцент; максимальная вертикальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных рудных интервалов, включаемая в контур подсчета запасов – 15 м; к забалансовым по горнотехническим причинам относить запасы за контуром карьера, подсчитанные по кондициям балансовых запасов; в балансовых и забалансовых запасах в качестве попутных компонентов подсчитать серебро и рений. | Окисленные руды: к забалансовым по технологическим причинам относить запасы окисленных руд, подсчитанные в проектных контурах экономически обоснованных карьеров; бортовое содержание условной меди в пробе – 0,2 %; коэффициент пересчета содержания золота (в г/т) в условную медь – 0,65; минимальная вертикальная мощность кондиционного рудного интервала – 6 м; при меньшей мощности, но более высоком содержании условной меди, применять соответствующий метропроцент; максимальная вертикальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных рудых интервалов, включаемая в контур подсчета запасов – 6 м; в забалансовых запасах в качестве попутных компонентов подсчитать молибден, серебро и рений.

## Slide 32
Предварительная экспертиза
На предварительной экспертизе по геологической части отчета было сформулировано порядка 140 замечаний, из них к моделированию – 30 замечаний.
Часть замечаний отражали мнение отдельных экспертов и несли субъективный характер.
Выявленные недочеты оперативно исправлены.
Такие замечания как «Не выполнен контрольный подсчет запасов по всем вариантам бортового содержания условной меди» оставлены без изменений.

## Slide 33
Экспертиза ГКЗ
Замечаний на порядок меньше, чем при предварительной экспертизе. Основные замечания:
– рекомендовано отказаться от минимальных содержаний полезных компонентов, учитываемых при пересчете в условный продукт окисленных руд (СCu=0,31%, CAu=0,18 г/т), что связано с низкой степенью извлечения полезных продуктов в концентрат.
В результате по окисленным рудам полностью пересчитаны рудные интервалы, перестроены каркасы рудных тел и заново подсчитаны запасы. Запасы окисленных руд выросли на 23%.
– рекомендовано изменить метод выявления и ограничения «ураганных» содержаний молибдена.
Метод изменен, запасы молибдена относительно ТЭО выросли на 4,2%.
– рекомендовано провести подсчет запасов рения.
Было проведено групповое опробование и подсчитаны запасы рения на ГРШ. На участках Центральный и Северный, где опробование на рений не проводилось, содержания определялись по уравнению регрессии применительно к содержаниям молибдена

## Slide 34
Chart: Сравнение запасов с утвержденными запасами 2012 г
| Запасы руды | Cu | Mo | Au | Ag | Запасы, Cu | Запасы, Mo | Запасы, Au | Запасы, Ag
 | 214.6 | -40 | -35.27 | -44.91 | -37.57 | 64.19 | 75.89 | 50.34 | 70.15

## Slide 35
Спасибо
за
внимание!
СИБГЕОКОНСАЛТИНГ