## Slide 1: Концептуальные положения реформы «Классификации запасов МТПИ»
Тезисы основных положений и их обоснование
Чернявский А.Г.,
главный геолог ООО «ИНФОПРОФ»

## Slide 2: За 90 лет в России последовательно сменилось 8-мь Классификаций запасов:
1941 г.
1953 г
1960 г
1982 г
1997 г
2006 г
До 1917 г – «Классификация Гувера» (действительные, вероятные и возможные запасы).
1932 г - т.н. «Классификация Госплана» ввела два новых критерия разделения запасов:
В Классификациях этих лет развивались и уточнялись основные положения «Классификации Госплана», менялось их содержание, а также вводились новые критерии (балансовые/забалансовые в 1960 г)
Промышленное значение:
А1 – для расчетов эксплуатационных работ;
А2 – для строительства ГДП;
В – для составления эскизных проектов;
С1 – для постановки детальных ГРР;
С2 – для составления перспективных планов развития народного хозяйства и для планирования ГРР
Сложность геологического строения:
  - индивидуальное деление для каждого вида минерального сырья.

## Slide 3: В 2015-17 гг. - разработка новой Классификации
Рассуждая логически, прежде чем начинать разработку надо было бы ответить на следующие вопросы:
Чем не устраивает действующая Классификация?
Что именно в ней надо заменить?
Чем она не удовлетворяет современным требованиям?
И что такое «современные требования к Классификации»?
Ответы на них должны были бы лечь в основу реформы Классификации, но они не были даже сформулированы. Поэтому проект Классификации содержит старые ошибки, не решает современных задач и способен неоправданно усложнить учет запасов

## Slide 4: Что есть «Классификация?
Классификация запасов – один из основных инструментов, обеспечивающий работу института капиталовложений в горный и геологический бизнес. Ее основная задача – обеспечение научно-практического обоснования привлечения финансовых средств в разведку и в разработку месторождений.
В условиях плановой экономики СССР это был институт государственных капиталовложений и до 1992 г «Классификации…» выступала регулятором выделения бюджетных ассигнований на ГРР, проектирование и строительство рудников.

## Slide 5: Смена общественно-политической формации: базис – новый, надстройка - старая
С 1992 г условия кардинально изменились и возможность получения «длинных денег», необходимых для горного и геологического бизнеса, в современной России крайне ограничена:
- в государственном бюджете такие затраты (как это было в СССР) не предусмотрены (ст.36-1 ФЗ «О недрах»);
- акционерный капитал в России собрать затруднительно из-за отсутствия у нас нормального биржевого механизма, в котором цена акций зависит от качества и количества запасов полезного ископаемого на месторождении;
- зарубежные финансовые институты нашу Классификацию не понимают и не принимают.
РЕЗЮМЕ: Действующая «Классификация…» представляет собой несущественную косметическую правку классификации советского периода развития и в таком виде не способна решать свою основную задачу.

## Slide 6: Что нас сейчас не устраивает в действующей Классификации?
Ниже последовательно рассмотрены рудименты в действующей Классификации и сопряженных с ней нормативно-правовых актов (НПА), не позволяющих полноценно использовать эти документы в рыночных условиях.
Процесс поиска ответов на поставленные вопросы позволяет сформулировать основные концептуальные положения реформы Классификации.

## Slide 7: 1.Не определена цель Классификации, не очерчен круг тех задач, которые она должна решать
Последний раз цель Классификации была указана в документах 1981 г:
«…В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах и в целях дальнейшего повышения ответственности министерств, ведомств, предприятий и организаций за комплексное и эффективное использование полезных ископаемых, охрану недр и окружающей среды, улучшение геологического изучения недр, повышение эффективности геологоразведочных работ, достоверности утверждаемых запасов полезных ископаемых и оценки подготовленности месторождений для промышленного Совет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Классификацию запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…» .

## Slide 8: Цель Классификации (продолжение)
И, далее, в самой Классификации, п.2:
«…Данные о запасах используются при разработке схем развития отраслей народного хозяйства, добывающих и потребляющих минеральное сырье, составлении годовых, пятилетних и долгосрочных планов экономического и социального развития СССР, планирования геологоразведочных работ, а по месторождениям, подготовленным к промышленному освоению, - для проектирования предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, планирования развития горных работ и эксплуатационной разведки…»

## Slide 9: Цель Классификации (продолжение)
Легко заметить, что указанные задачи предназначались для добывающих министерств и ведомств, упраздненных в 1991 г. И в СССР были соответствующие рычаги (административный, финансовый и партийный) для управления процессом решения этих задач.
В последующих изданиях (1997 и 2006 г) ничего подобного уже нет, поэтому сейчас в публикациях о Классификации ей приписываются задачи типа «повышения эффективности государственного учета запасов», «планирования горных работ», вплоть до экзотических, вроде «повышения качества отчетов с подсчетом запасов и ТЭО кондиций» и т.п. Налицо типичное доктринерство, упорное нежелание считаться с кардинально изменившейся обстановкой, некритическое следование доктрине, лежавшей в основе ГГК СССР.

## Slide 10: Цель Классификации (окончание)
Сменились потребители информации о запасах:
-ранее единственным потребителем было государство в лице как руководящих органов (от Госплана СССР до министерств), так и исполнителей (экспедиции и рудники);
-сейчас на первые позиции должен был бы выйти бизнес. Именно он рискует своими средствами, инвестируя их в разведку и разработку запасов, поэтому бизнес более всего заинтересован в понятности и достоверности сведений о запасах.
Повышение эффективности государственного управления запасами достижимо только при условии приоритета интересов потенциальных инвесторов добычи, т.к. запретить инвестировать - можно, а приказать - нельзя.
Поэтому цель «Классификации» должна быть определена, как обеспечение инвесторов стандартом информации о потенциале недр, качестве и количестве разведанных запасов полезных ископаемых или выявленных ресурсах.

## Slide 11: 2. Язык изложения сведений о запасах (ресурсах) должен быть понятен ее основному потребителю, т.е. бизнесу.
Для потенциального инвестора названия категорий, используемые в действующей сейчас Классификации (т.е. А, В, С1 и С2) не говорят ни о чем.
Буквенные обозначения категорий появились в «Классификации Госплана» (1932 г), которой предусматривалось разделение запасов на группы по промышленной значимости. Но исходная смысловая нагрузка быстро потерялась, а буквенные символы категорий остались, и сейчас, по сути своей, означают достоверность разведанных в недрах запасов по мере снижения вероятности ошибки и последующего неподтверждения при отработке их качества и количества: С2→С1→В→А.

## Slide 12: 2. Язык изложения сведений о запасах (продолжение)
В процессе эволюции 1932-62 гг. Классификация приобрела:
• налет схоластики, используя отвлеченные понятия: основные особенности формы и внутреннего строения рудных тел для запасов категории В должны быть «установлены», категории С1 – «выяснены», а категории С2 – «оценены», что невозможно проверить опытом;
• логическую ошибку тавтологии, доказательства через доказуемое: запасы категории C1 составляют основную часть запасов месторождений 3-й группы сложности геологического строения…, а месторождения 3-й группы сложности – это такие месторождения, запасы которых могут быть квалифицированы по категории C1.

## Slide 13: 2. Язык изложения сведений о запасах (продолжение)
Венцом Классификации СССР было определение (в 1961 г) норматива соотношения категорий запасов, необходимого для признания месторождения разведанным, т.е. имеющим право на капвложения из государственного бюджета на проектирование и строительство рудника.
В Классификации 1997 г соотношение категорий было отдано на усмотрение недропользователя, а с 2006 г это требование, исключено полностью. Попытки его возрождения надо признать нелепыми: это довольно грубый инструмент классификации, допускающий ошибки (например, Барун-Холба) и совершенно не учитывающий понятия «коммерческий риск», которое с 1992 г включено в систему лицензирования недропользования.

## Slide 14: 2. Язык изложения сведений о запасах (продолжение)
Если обобщить требования, то сейчас есть:
-"настоящие" запасы (категория С1) и требования к наличию на месторождении представительных участков детализации, доказывающих достаточную достоверность запасов, разведанных по геометрии основной сети;
-"неполноценные" запасы (категория С2, в которой разведочная сеть разрежена вдвое относительно категории С1) с особенностями на месторождениях различных групп по сложности геологического строения.
И при своей излишней детальности Классификация не содержит характеристики практической значимости запасов, что востребовано экономикой (бизнесом и финансовыми институтами).

## Slide 15: 2. Язык изложения сведений о запасах (окончание)
Если в требованиях к категориям оставить признаки, характеризующие их практическое применение, то запасы разделятся на три группы:
- запасы «достоверные», положение которых в недрах установлено достаточно точно (основной разведкой на месторождениях простого строения или эксплуатационной разведкой на более сложных месторождениях), и которые можно извлечь без проведения дополнительных ГРР;
- запасы «подсчитанные», положение которых в недрах установлено достаточно точно для цели проектирования рудника, но перед добычей, с целью уточнения морфологии выемочных единиц, необходимо проведение опережающей и сопровождающей эксплуатационной разведки в объеме и методами, зависящими от особенностей оруденения на конкретном объекте. Аналог существующих категорий В, С1, а также С2 на месторождениях III группы сложности:
- запасы «предполагаемые», которые «запасами» могут быть названы с натяжкой, созданная модель месторождения позволяет только предполагать их наличие в недрах, а уточнение положения выемочных единиц требует значительных затрат на ГРР. Аналог существующей категории С2 на месторождениях IV группы сложности.

## Slide 16: 3. Где, как и для чего будут использоваться результаты классификации запасов
Время и место использования результатов классификации запасов были указаны только в Классификации 1981 г, а именно - проектирование:
«…22. При проектировании предприятий по добыче полезных ископаемых учитываются балансовые запасы полезных ископаемых, утвержденные в соответствии с пунктом 20 настоящей Классификации…».
Пункт 20 Классификации 1981 г определял необходимое соотношение категорий запасов для признания месторождения подготовленным для промышленного освоения, а с его отменой (в 1997 г) эта задача Классификации исчезла: как сейчас определить, готово месторождение, или не готово, что можно, а что нельзя закладывать в проекты рудников? Кто за это отвечает и как при этом исключить коррупционный риск?

## Slide 17: 3. Где, как и для чего будут использоваться результаты классификации запасов (продолжение)
В современной России, наследнице СССР, у Классификации осталась только одна функция: инструмент учета государственной собственности (разведанных в недрах запасов полезных ископаемых) для последующего распределения и контроля отработки. Но в рыночных условиях такое применение неэффективно в силу низкой точности и неадекватности результатов оценки:
- возможная ошибка подсчета запасов в блоке категории С1 корифеями «советской школы геологоразведки» оценивалась эмпирически в довольно широком диапазоне, ±25-60%
- механизм принятия решений по классификации запасов через процедуру «государственной экспертизы» привносит в нее три ошибки:
- статичности;
- административного давления;
- некой «совковой академичности».
Использование результатов такой классификации запасов создает лишь иллюзию управления недрами и таит в себе опасность существенного субъективного искажения баланса МСБ.

## Slide 18: 3. Где, как и для чего будут использоваться результаты классификации запасов (продолжение)
В Классификациях 1997 и 2006 гг. про это нет ни слова, но старый посыл был верным: время и место использования оценки запасов осталось прежним – проектирование предприятий.
Только сейчас риски проектирования и разработки запасов несут инвесторы и они вправе сами определять допустимую норму риска. И удобнее это сделать не соотношением довольно эфемерных категорий, а содержанием выделяемых дефиниций: какие запасы на данном месторождении могут считаться разведанными достаточно для проектирования их отработки.
Ведь разведывают месторождения не для того, чтобы подсчитать запасы, а для того, чтобы обосновать рентабельность проекта их добычи, и Классификация служит одним из инструментов для подтверждения целесообразности капиталовложений в строительство рудников.

## Slide 19: 3. Где, как и для чего будут использоваться результаты классификации запасов (окончание)
Сведения о запасах, подсчитанных в соответствии с Классификацией, должны использоваться, в первую очередь, для привлечения финансирования через товарно-сырьевые биржи.
Необходимо создание таких условий, обеспечивающих объективность выполненной классификации запасов, когда «Публичный отчет о запасах и ресурсах» будет приниматься российскими и зарубежными финансовыми институтами в качестве достоверного источника информации о качестве и количестве запасов при выработке решений о кредитовании проектов.
Таким образом, приходим к логическому выводу о необходимости:
- обеспечения биржевого оборота геологической информации о запасах и ресурсах;
- биржи, как основного потребителя этой информации;
- института Компетентных Персон, как поставщика достоверной информации.

## Slide 20: 4. Обеспечение возможности использования блочного моделирования
Ни действующая Классификация, ни другие НПА не запрещают использование компьютерных технологий, современного программного обеспечения, блочного моделирования и т.п., а даже наоборот, содержат рекомендации по их применению.
Но за все время (с середины 1990-х гг.) при "утверждении" запасов в России блочная модель была использована всего лишь только два раза (в 2009 и 2015 гг.).

## Slide 21: 4. Обеспечение возможности использования блочного моделирования (продолжение)
Почему?
Причина вполне субъективная: согласно «Методических рекомендаций (бывших «Инструкций…») запасы ТПИ подсчитываются в блоках, запасы руды в которых не должны превышать годовую производительность будущего горного предприятия, иметь одинаковую степень разведанности, однородность геологического строения, выдержанность условий залегания рудных тел и общность горнотехнических условий разработки.
Но блоки блочной модели принципиально не могут соответствовать этим требованиям: они имеют существенно меньшие размеры (что позволяет с их помощью прогнозировать морфологию и внутренне строение залежей.
Поэтому, чтобы «утвердить» запасы, подсчитанные в блочной модели, ее надо сначала «расплющить и размазать», т.к. только в таком виде запасы будут соответствовать «Методическим рекомендациям…».

## Slide 22: 4. Обеспечение возможности использования блочного моделирования (продолжение)
Таким образом, невозможность использования в современной России блочных моделей вызвана формальными причинами, но она заставляет геологов вернуться к карандашу, бумаге и калькулятору.
Понятно, что специалисты и крупных и малых предприятий для отчетности перед государством вынуждены использовать «карандаш», но все свои текущие и перспективные задачи они решают с помощью компьютера и блочных моделей, а эти оценки запасов неизбежно различаются (по методологической причине).
Получается, что существующая ситуация развращает недропользователя и заставляет предприятия вести «двойную бухгалтерию» только для того, чтобы составлять отчеты, соответствующие даже не Классификации, а «Методическим рекомендациям…» .

## Slide 23: 4. Обеспечение возможности использования блочного моделирования (окончание)
Невозможность официального использования блочного моделирования в повседневной работе геолога по столь нелепой причине – одно из наиболее ярких проявлений доктринерства, порока практики применения действующей Классификации.
Парадокс фактического неприятия подсчета запасов в блочных моделях имеет только одно решение: при оценке может быть использован любой способ подсчета запасов в недрах, и выбор его для конкретного месторождения является прерогативой автора (Компетентной Персоны), выполнившего и подписавшего заключение о запасах и ресурсах, при обязательном условии наличия механизма персональной ответственности оценщика и возрождения института репутации.

## Slide 24: 5.Кондиции для подсчета запасов.
В последней советской Классификации (1981 г) термин "кондиции" упоминается в п.24, а после 1992 г и в Классификации, и в Законе «О недрах» он по необъяснимой причине не используется и определение его содержания можно найти только в словаре. Определение явно устаревшее, не соответствующее новым экономическим (рыночная экономика) и научно-техническим (использование ПК и блочного моделирования, геотехнологий добычи и т.п.) реалиям.

## Slide 25: 5.Кондиции для подсчета запасов (окончание)
КОНДИЦИИ – оптимальная совокупность геологических и горнотехнических параметров, обоснованная автором (Компетентной персоной) и используемая им при оконтуривании и подсчете запасов месторождения. Представляют собой комплекс требований к качеству и количеству полезных ископаемых, условиям их разработки, обеспечивающих наиболее полное, комплексное и безопасное использование недр на рациональной экономической основе с учётом экологических последствий эксплуатации.
Кондиции разрабатываются в процессе геолого-экономической оценки по материалам разведки месторождения и регулярно уточняются, сообразно изменяющейся рыночной конъюнктуре и данным эксплуатации.
Отработка месторождения, руководствуясь указанными кондициями, должна с высокой вероятностью обеспечить эффективность работ и получение экономических результатов, обоснованных в материалах геолого-экономической оценки месторождения.

## Slide 26: 6.Обеспечение достоверности информации по классификации запасов
Ранее априори принималось, что оценка запасов в протоколе ГКЗ/ТКЗ, верная и не подлежит сомнению. В условиях СССР достоверность оценке придавал конфликт интересов: у Мингео был план прироста запасов, а у ГКЗ/ТКЗ - задача исключить возможность последующего неподтверждения запасов при добыче.
Для работы в условиях плановой экономики такая система была приемлема: все риски принимало на себя государство, а ошибка оценки величины запасов в условиях социалистической собственности не могла принести персональной выгоды и влекла лишь поражение репутации.
В условиях перехода к рынку проявился основной недостаток такой системы: неопределенность авторства оценки, сопряженной с ответственностью за него. Крайней является безликая «экспертиза», ответственность в которой не персонифицирована, а институт репутации не востребован.

## Slide 27: 6.Обеспечение достоверности информации по классификации запасов (продолжение)
Государство пыталось решить вопрос достоверности оценки запасов, приняв за основу западный опыт, но внедряло его недостаточно настойчиво:
- П.П. России № 69 от 11.02.05 г и № 37 от 22.01.07 г «О государственной экспертизе запасов…»….
- «Административный регламент…»… утвержден МПР только в 2012 г, т.е. 7-мь лет спустя….
И непоследовательно:
Приказы Роснедра №154 и №155 от 20.02.15 г «Об образовании государственных комиссий…» усугубили положение, введя дополнительный уровень принятия решений, окончательно размывший ответственность.
Для рыночной экономики такая ситуация неприемлема и вероятность ошибки должна быть минимизирована путем обеспечения ответственности за неверную оценку (воз-рождение института репутации, солидарная ответственность и т.п.).

## Slide 28: 6.Обеспечение достоверности информации по классификации запасов (окончание)
Следует воспользоваться опытом западных стран, обеспечив ответственность за достоверность информации с помощью Компетентных Персон (КП) и возродить институт репутации. КП обязательно входит в Отраслевую гильдию оценщиков, имеющей свой «кодекс чести» и реальными возможностями дисциплинарного воздействия на своих членов в случае тех или иных отклонений от установленных профессиональных требований и этических норм. Стимул работы КП – высокий престиж и достойная оплата - обеспечивают баланс этой системе.
Достоверность оценки запасов можно повысить, только обеспечив персональную ответственность КП, а минимизацию риска ошибки - высокими требованиями к его квалификации (в ранге национального стандарта) и действенным контролем национальных профессиональных сообществ.

## Slide 29: 7.Совместимость с действующей Классификацией и синхронизация с западными стандартами
Основные вопросы синхронизации:
-подсчет товарных запасов;
- методология подсчета запасов не должна жестко регламентироваться
- уточнить терминологию, т.к. сложилось так, что в этой сфере у нас и на западе используются омонимы

## Slide 30: Заключение
Прямо сравнивать нашу Классификацию с кодексом JORC или шаблоном CRIRSCO было бы некорректно. Последние, в отличие от первой, не регламентируют, КАК оценивать запасы/ресурсы, а являются лишь кодексами отчетности.
Дело не в Классификации, как таковой, а в необходимости адаптации к современным условиям всех вышеупомянутых взаимосвязанных звеньев «недропользования». Т.е. создания российского кодекса отчетности о запасах и ресурсах, увязывающего интересы горно-геологического бизнеса и государства в рыночных условиях.
Обязательное дополнение к этой новации – востребованность бизнесом заключений экспертизы, независимость и ответственность экспертов.

## Slide 31
Благодарю за внимание