## Slide 1: Павел Кушнарёв, руководитель группы геологического моделирования и подсчета запасов
Процедурные отличия системы QA/QC от отечественной практики и их оценка
Международный горно-геологический форум МИНГЕО СИБИРЬ
14-16 июня 2017

## Slide 2: Что подразумевается под термином QA/QC?
Quality Assurance/Quality Control –
Гарантия качества/Контроль качества
Quality Assurance (Гарантия качества) — декларация разработанной и принятой системы мер и стандартов для обеспечения необходимой степени уверенности в гарантированном качестве выполненных работ
Quality Control (Контроль качества) — комплекс методов, процедур, проверок, разработанный и принятый для обеспечения работы системы контроля

## Slide 3: Составляющие части QA/QC
Приводится детальное описание следующих вопросов:
формат геологической документации
отбор рядовых проб
отбор дубликатов проб («полевых» дубликатов – field duplicates)
формирование групповых проб
маркировка проб
включение в выборку контрольных проб: дубликатов, холостых (blank), стандартных образцов (CRM - certified reference material)
передача проб в лабораторию
пробоподготовка в лаборатории
методика анализа
качество выполненных анализов
передача результатов анализа заказчику
хранение проб и дубликатов
работа с базами данных

## Slide 4: Каким образом QA/QC отражен в международных стандартах отчетности?
Кодекс JORC
National Instrument NI 43-101
Оба документа указывают на необходимость описания применявшихся в процессе QA/QC мер, стандартов, проверок и процедур, но не регламентируют их
Необходимость применения того или иного национального или международного стандарта, (например Австралийский Стандарт AS 2806.6—2003, Aluminium ores – Sampling; Международный стандарт ISO 3082, Iron ores — Sampling and sample preparation procedures) также не регламентируется

## Slide 5: QA/QC в Кодексе JORC
Контрольный перечень критериев, Раздел I – Методика и данные опробования
Критерии | Объяснение
Методика опробования | • Характер и качество опробования. • Меры по обеспечению репрезентативности пробоотбора и соответствующей калибровки всех используемых измерительных инструментов. • Аспекты определения минерализации, существенные для публичного отчета. В тех случаях, когда были соблюдены ‘отраслевые стандарты’, это относительно просто (например, для получения пробы длиной 1 м использовалось бурение с обратной промывкой; после растирания 3 кг пробы 30 г использовалось для пробирной плавки).
Технология бурения | • Виды бурения

## Slide 6: QA/QC в Кодексе JORC
Контрольный перечень критериев, Раздел I – Методика и данные опробования
Критерии | Объяснение
Выход пробы | • Метод учета и оценки выхода керна и шламовой пробы и результат оценки. • Меры по обеспечению максимального выхода и представительности проб. • Существует ли связь между выходом пробы и содержанием полезного компонента или могла иметь место ошибка вследствие преимущественного понижения/увеличения мелко/крупнозернистого материала.
Каротаж скважин и документирование керна | • Проводились ли каротаж скважин и документирование (в том числе геохимическое) керна (geological and geochemical logging) (шламовой пробы) на уровне детализации, способном подтвердить соответствующую оценку минеральных ресурсов, исследование горных работ и на обогатимость. • Проведенные каротаж и документирование количественные или качественные по своей природе. Фотографирование керна (или шламовой, бороздовой пробы и т.д.). • Общая мощность и доля соответствующих рудоподсечений, для которых производились каротаж и документирование

## Slide 7: QA/QC в Кодексе JORC
Контрольный перечень критериев, Раздел I – Методика и данные опробования
Критерии | Объяснение
Технология сокращения и подготовки проб | • Как распилен керн: вдоль или поперек, берется четверть, половина или весь керн. • Если это не керн, то какая проба: задирковая, отобранная грунтоносом, шламовая и т.д., мокрое или сухое опробование. • Для всех видов проб характер, качество и пригодность технологии подготовки проб. • Процедуры контроля качества, принятые на всех этапов сокращения проб для обеспечения максимального увеличения представительности проб. • Меры для обеспечения представительности проб, взятых по месту залегания, включая например, результаты дублирующего сопряженного опробования/опробования дубликатов проб. • Соответствие объема пробы опробуваемому материалу.

## Slide 8: QA/QC в Кодексе JORC
Контрольный перечень критериев, Раздел I – Методика и данные опробования
Критерии | Объяснение
Качество анализа и лабораторных испытаний | • Характер, качество и пригодность использованной методики лабораторных исследований, общий или экспресс-анализ. • Для геофизических приборов, спектрометров, ручных рентгенофлюминесцентных анализаторов и т.д. параметры, используемые в определении, в том числе производитель и модель прибора, время считывания, используемые коэффициенты калибровки и их ошибка и т.д. • Характер принятых процедур контроля качества (например, стандартные, бланковые пробы, дубликаты, внешний контроль) и установлена ли приемлемая степень точности (например, отсутствие систематической ошибки).
Безопасное хранение проб | • Меры по обеспечению безопасного хранения проб.

## Slide 9: QA/QC в NI-43-101
Пункт 14 – Методы и подходы в опробовании
(B) описание любых факторов бурения, отбора проб или восстановления, которые могут существенно повлиять на точность и надежность результатов
(C) обсуждение качества выборки, в том числе, являются ли образцы репрезентативными, и любые факторы, которые могли привести к ошибкам в выборке

## Slide 10: QA/QC в NI-43-101
Пункт 15 – Подготовка, анализ и безопасность проб
(B) подробные сведения о пробоподготовке, методах анализа и аналитических процедурах, название и местонахождение аналитических или испытательных лабораторий, а также о том, сертифицированы ли лаборатории какой-либо ассоциацией стандартов и сведениями о любой сертификации
(C) краткое изложение характера и объема всех используемых мер контроля качества, а также проверок и других проверочных аналитических процедур и процедур тестирования, включая результаты и предпринятые корректирующие действия;
(D) изложение заключения автора об адекватности процедур подготовки пробы, безопасности и анализа.

## Slide 11: QA/QC в NI-43-101
Пункт 16 – Заверка данных
(A) обсуждение мер контроля качества и применяемых процедур проверки данных

## Slide 12: Особенности зарубежного подхода в обеспечения контроля и качества
Отсутствие единого документа, регламентирующего или рекомендующего комплект и объем контрольных процедур для подтверждения качества выполняемых производственных процессов.
Под каждый проект разрабатывается собственный документ, либо используются соответствующие лучшие практики («best practice») по объектам-аналогам. При этом полнота и качество подготовленного или подобранного документа целиком зависит от компетентности и опыта автора программы QA/QC – консалтинговой компании, юниорской компании или самого недропользователя.

## Slide 13: Особенности зарубежных подходов в обеспечения контроля и качества
Следствия отсутствия единого документа:
Отсутствие единой методики оценки результатов контрольных процедур при нерегламентируемых предельных погрешностях анализов проб (зачастую более жестких по сравнению с отечественными практиками)
Использование широкого диапазона статистических методов для оценки качества опробования
Отсутствие регламента контроля по временным периодам, классам содержаний, минимальным объемам выборок

## Slide 14: Особенности зарубежных подходов в обеспечения контроля и качества
Другие особенности:
Возможность обходиться 1 лабораторией, оперативность получения результатов
В отдельных случаях - возможность снижения количества аналитических работ без ущерба качества
Длительное время для изготовления собственных стандартов (необходимость подтверждения результатов определений несколькими лабораториями)
Визуальное отличие стандарта от рядовых проб, идентифицируемое лабораторией
Отличие стандарта по матрице (базовому минеральному составу) от руд конкретного месторождения может давать ошибку
При небольших объемах – проблема с представительной выборкой по классу содержаний, т.к. неизвестны содержания

## Slide 15: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
Однозначная регламентация, обеспечивающая сквозной контроль на всех этапах работ. Основные документы:
Методические Рекомендации ГКЗ по применению классификации запасов по видам минерального сырья
Методические Рекомендации по управлению качеством и контролю качества рядового опробования месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)
Стандарт отрасли - Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ

## Slide 16: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
Комплексный подход в получении геологических данных, использование прямых и косвенных методов контроля операций отбора проб
Прямые:
- Заверка отбором проб большего объема
- Контроль результатами геофизического опробования
- Сопоставление данных опробования керна с результатами опробования шлама и буровой мути
- Заверка отбором проб, имеющих те же параметры

## Slide 17: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
Комплексный подход в получении геологических данных, использование прямых и косвенных методов контроля операций отбора проб
Косвенные:
- Сопоставление результатов подсчета запасов по данным различных способов опробования
- Сопоставление результатов опробования по близко расположенным разведочным пересечениям, полученным с помощью различных технических средств
- Анализ зависимости между выходом керна и содержанием полезного компонента в керновых пробах
- Экспериментальные работы, моделирующие процесс истирания керна в колонковой трубе
- Сопоставление фактических масс проб с теоретическими
- Сопоставление результатов разведки с данными эксплуатации

## Slide 18: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
Другие особенности подхода с использованием контрольной лаборатории:
Однозначное определение объёмов внутреннего и внешнего контроля, классов содержаний, критериев оценки ошибки
Контрольные образцы визуально неотличимы
Отсутствует возможность ошибки анализа из-за различных матриц проб (базового минерального состава)
Необходимость использования 2 лабораторий (3 – в случае разногласий), усложнение логистики, увеличение сроков исполнения

## Slide 19: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
Российский подход предусматривает использование стандартных образцов для внешнего контроля (МР по управлению качеством и контролю качества ):
63. В качестве контрольных проб могут быть использованы:
- стандартные образцы для контроля правильности и точности результатов анализа геологических проб;
- бланки для контроля заражения в процессе химического анализа;
- холостые пробы для контроля заражения в процессе подготовки пробы;
- дубликаты проб, отобранные на разных стадиях подготовки пробы.
Все контрольные пробы визуально и по массе не должны отличаться от рядовых проб.

## Slide 20: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
При использовании стандартных образцов регламентируется:
Общее число контрольных проб и число контрольных проб в наряд-заказе – СО, холостых, дубликатов
Качество стандартных или холостых образцов
Обработка данных внешнего и внутреннего контроля по каждому классу содержаний, типу и сорту руд производится по периодам (квартал, полугодие, год - в зависимости от количества проб), раздельно по каждому методу анализа и каждой лаборатории, выполняющей основные анализы.

## Slide 21: Отечественная практика обеспечения контроля и качества
При использовании стандартных образцов регламентируется:
72. В качестве дубликатов используют хвосты сокращения проб после среднего дробления, хвосты сокращения проб после мелкого дробления, аналитические навески, отобранные из дубликатов аналитических проб (далее – дубликаты аналитических проб).
- количество контрольных анализов дубликатов аналитических проб по каждому поддиапазону (классу) содержаний анализируемого элемента должно быть не менее 30 за контрольный период
- количество контрольных анализов хвостов сокращения проб должно быть не менее 30 за контрольный период, при этом выбор хвостов сокращения осуществляется таким образом, чтобы обеспечить равномерное включение проб из разных классов содержаний анализируемого элемента в контрольную выборку

## Slide 22: Основные выводы по результатам сравнения
Российская практика контроля качества аналитических работ предусматривает для внешнего контроля как подход с использованием контрольной лаборатории, так и подход с использованием стандартных образцов (СО). При этом для того и другого подхода детально определены: количество контрольных проб и минимальный объем выборки, классы содержаний, периоды контроля. Для подхода с использованием СО дополнительно определены: качество СО, холостых проб и бланков.
Международная практика в большей степени ориентирована на подход с использованием СО, при этом многие ключевые вопросы контроля относятся к компетенции авторов программы QA/QC.