## Slide 1
«Опыт применения разномасштабных геохимических работ для выделения перспективных участков (площадей) на золотое, медное и полиметаллическое оруденение (полуостров Таймыр)».
Сектор региональных прогнозно минерагенических исследований
Авторы: Проскурнин В.Ф., Шнейдер А.Г., Багаева А.А., Петрушков Б.С. Салтанов В.А., Гавриш А.В.
Докладчик: Шнейдер Алексей

## Slide 2
Потенциально перспективные на открытие
крупных месторождений стратегических металлов площади Арктической Зоны России*
*ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
А. Л. Галямов, А. В. Волков, К. В. Лобанов, К. Ю. Мурашов
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
(Москва, Российская Федерация),
Арктика: экология и экономика № 1 (25), 2017

## Slide 3
Изученность

## Slide 4
Россыпное, т |  |  |  |  | Рудное, т | 
C1+C2 | P1 | P2 | P3 | Итого | Р2 + | P3
8 | 16 | 26 | 51 | 2910 | 2961 | 
Минерально-сырьевой потенциал золота Таймыро-Североземельской
золотоносной провинции*
Минерально-сырьевой потенциал (P3)по результатам Госгеолкарт-1000/3 составил:
Cu - 1,83 млн.т.
Pb+Zn - 7,95 млн. т.
*Проскурнин В.Ф., 2012 г.
Минерально-сырьевая база Таймыро-Североземельской провинции

## Slide 5
Съемочные:
ГГК 1000/3 :
Листы S-46-52, R-46, T-49
ГГК 200/2 – листы S-48 I,II (р. Заозерная)
с 2016 года:
ГГК 200/2 – Листы
Т-48 XXXIV-XXXVI (Фаддеевская площадь)
S-45-XI-XII (Ленинвенская площадь)
Поисковые стадии общих поисков:
Поисковые работы на рудное золото, Верхнеленинградская площадь
Геохимические поиски свинцово-цинковых руд в пределах
Подкаменно-Кульдимского рудного узла
Поисковые стадии детальных поисков:
- Поисковые работы на рудное золото Светлинская площадь
Силами сектора РПМИ ФГБУ «ВСЕГЕИ» с 2004 по 2018 г.:

## Slide 6
Опережающие и сопровождающие геохимические работы при геологической съемке
- получение геохимических характеристик геологических образований, оценка их геохимической специализации
- оценка эколого-геохимического состояния территорий
- уточнение границ известных и прогнозирование новых рудных узлов и полей, с оценкой их прогнозных ресурсов по геохимическим данным;
- разработка рекомендаций по постановке поисковых работ
Геохимические методы при поисковых работах
- уточнение границ известных и прогнозирование новых рудных полей, потенциальных месторождений и рудных тел, с оценкой их прогнозных ресурсов различных категорий
- разработка рекомендаций по постановке работ следующих стадий
Геохимические методы при геологосъемочных и прогнозно-поисковых работах: цели и стадийность

## Slide 7
ГСР 200/2 с ОГХО листы Т48 XXXIV-XXXVI Фаддеевская площадь
Трехсестерский потенциальный рудный узел
Мультипликативный показатель
CuZnCoNi
S=350 км2
ПИ | Среднее Pb, Zn, Cu, Cd, Sb в %, Au, Ag в г/т | Ресурсы руды, млн. т. | Р3 Pb, Zn, Cu, Cd, Sb в тыс.т Au, Ag в т
Pb+ Zn | 9,0 | 19,44 | 1750
Pb | 7,0 | 19,44 | 1360
Zn | 2,0 | 19,44 | 390
Au | 0,7 | 19,44 | 13,6
Ag | 50,0 | 19,44 | 970
Cu | 0,1 | 19,44 | 19,4
Sb | 0,01 | 19,44 | 1,9
Формация колчеданная полиметаллическая в черносланцевых толщах
Рекомендации:
Поисковые работы на золото и полиметаллы
в пределах Трехсестерской площади масштаба 1:50 000

## Slide 8
Кораллово-Нижнереченский
потенциальный рудный узел
Cu
Ag
S=240 км2
Средние: Cu 1.5% (до 25%)
Попутно:
Ag 15 г/т
Au до 1 г/т
Pd до 0,44 г/т;
В жилах Au до 3,83 г/т
Р3 Cu 1110 тыс.т Ag 1140 т*
*Государственная геологическая карта Российской Федерации
Масштаб 1:200 000 S-48-I,II (устье р. Заозерная)
МАСФ сеть 500x250
Аналог:
Бурибаевский
Рудный узел
медно-колчеданная
формация
Нижнеречинское
Коралловое
Нижнеречинское
Нижнеречинское
Нижнеречинское
Коралловое
Коралловое

## Slide 9
Поисковые работы на рудное золото в пределах Верхнеленинградской площади

## Slide 10
Основные результаты геохимических работ МАСФ масштаба 1:50 000 в пределах Верхнеленинградской площади
Основные результаты геохимических работ МАСФ масштаба 1:10 000 на детальном Верхнесветлинском участке
Карта геохимического поля золота
Строение строение аномального
геохимического поля
1- граница участка Верхнесветлинский, 2- аномальное геохимическое поле золота (>0.02 ppm), 3 - Мультипликативный
показатель накопления вида AgxAsxSb (а - 1.7; б - 2.5 усл. ед.), 4- Мультипликативный показатель накопления вида
TixVxCr (а - 1.1; б - 1.5 усл. ед.), 5 - область концентрации центростремительных элементов (рудного комплекса) и
деконцентрации центробежных элементов, 6- зона обмена, 7- прогнозируемая рудная зона (Масштаб 1:50 000),
8 – прогнозируемая рудная зона (масштаб 1:10 000), 9 точки отбора геохимических проб, 10 – участки горных работ,
11 – линии канав и их номера.

## Slide 11
Прогнозно-минерагеническая карта Верхнеленинградского потенциального рудного узла
Барковская зона
Рудопроявление Барковское.
Гофрированные черные углеродистые сланцы
с прожилковой сульфидной минерализацией.
Содержание Au – 1,05 г/т.
Светлинская зона
Рудопроявление Ясное.
Содержание Au до 13,00 г/т.
Золото-сульфидно-кварцевая формация
S=175 км2
Аналог:
Верхне-Енашимский рудный узел
Средние: Au 3,5 г/т (до 38 г/т в кварце)
Р3 Au 70 т*
Р2 Au 28 т*
Для Светлинской зоны
* апробированы в ФГУП «ЦНИГРИ»
Рекомендации:
Проведение поисковых работ в пределах Светлинской площади

## Slide 12
Поисковые работы на рудное золото на Светлинской площадь

## Slide 13
Результаты проведения геохимических работ по вторичным ореолам рассеяния
Масштаба 1:10 000

## Slide 14
Результаты проведения геохимических работ по вторичным ореолам рассеяния в пределах Западного участка

## Slide 15
Результаты проведения геохимических работ по вторичным ореолам рассеяния в пределах Центрального участка

## Slide 16
Геохимические поиски свинцово-цинковых руд в пределах Подкаменно-Кульдимского рудного узла

## Slide 17
Геохимические поиски полиметаллических руд масштаба 1:50 000
Стандартная методика
Pb+Zn

## Slide 19
Результаты детализационных работ. Участок Широкий.

## Slide 20
Выводы:
1.Поисковые работы на рудное золото в пределах Кунар-Серебрянская площади масштаб 1:50 000. 2.Поисковые работы на золото и полиметаллы
в пределах Трехсестерской площади масштаба 1:50 000
3. Поисково-оценочные работы на Светлинской площади
4. На территорию Восточного Таймыра где отсутствует ГС 200 ГХО 200 ГФО 200 (16 листов) рекомендуется постановка опережающей геохимической съемки масштаба 1:500 000 для выделения перспективных площадей для проведения ГС 200

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ