## Slide 1: Ключевые направления развития геологоразведочных работ в АК «АЛРОСА» (ПАО)

## Slide 2
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Общие сведения
Группа «АЛРОСА» – российская группа компаний, нацеленная на комплексное решение приоритетных национальных задач по освоению природных ресурсов, занимающая лидирующие позиции в Мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья и других полезных ископаемых. Основная деятельность Компании сосредоточена в Якутии и Архангельской области, а также в Африке.
В настоящее время группа «АЛРОСА» обеспечивает около 95% добычи алмазов в России, осуществляя эксплуатацию коренных и россыпных месторождений в Якутской и Архангельской алмазоносных провинциях и более 28% алмазов в Мире.
В разработке находятся десятки месторождений, представленных кимберлитовыми телами и россыпным типом. В эксплуатации находятся 3 подземных рудника: «Удачный», «Айхал» и «Интернациональный».
Общий объем запасов алмазов по группе АЛРОСА составил 1 182 млн карат в соответствии с учетом, проведенным Государственным комитетом по запасам.

## Slide 3
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Запасы алмазов Группы АЛРОСА 1182 млн карат (ГКЗ, 01.01.2018)
Российская Федерация
Якутск
Москва
Ангола
Африка
Открытая
добыча
Подземная
добыча
Разработка россыпей
ГРО «Катока Лтд.»
СП «Киманг»
7
Архангельск
ПАО «Севералмаз»
Поморская ГРЭ
6
Нюрбинский ГОК
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Мирнинский ГОК
Вилюйская ГРЭ
Мирнинская ГБЭ
НИГП
1
Айхальский ГОК
4
АО «Алмазы Анабара»
5
Удачнинский ГОК
3
Предприятия ГРК
Республика Саха (Якутия)
Российская Федерация
Chart: 
| АК "АЛРОСА" (ПАО) - 65% | ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - 15% | АО "Алмазы Анабара" - 3% | ПАО "Севералмаз" - 17%
Столбец1 | 770.1882 | 172.4146 | 36.7101 | 202.7348
2
Архангельская область
География деятельности

## Slide 4
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Стратегия группы АЛРОСА
Развитие производственных мощностей.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Повышение экономической эффективности производства.
Развитие сбытовой сети и развитие системы социального партнерства.
Концентрация на алмазном бизнесе при поддержании и расширении объема запасов и ресурсов через проведение целенаправленных геологоразведочных работ (ГРР) в перспективных регионах России и Африки.
Повышение производительности труда посредством инноваций и непрерывного совершенствования производственных процессов. Сохранении лидирующих позиций в алмазодобывающей отрасли в Мире и реализации новой модели социальной ответственности на предприятиях Компании в России, призванной обеспечивать жизненно необходимые услуги в отдаленных регионах.
Основные стратегические задачи Группы АЛРОСА
Стратегия

## Slide 5
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Целевая задача геологоразведочного комплекса (ГРК)
Стратегической целью ГРК Компании является экономически эффективное восполнение и повышение качества минерально-сырьевой базы.
Исходя из этой цели, формулируются основные задачи геологоразведочного комплекса Компании:
  Прирост запасов и прогнозных ресурсов алмазов, получаемых в результате разведки новых и доразведки известных коренных и россыпных месторождений, а также проведения поисково-оценочных работ на новых выявленных объектах;
  Обеспечение запасами не менее 100% возмещения алмазодобычи в среднесрочной перспективе;
  Внедрение передовых методик ведения ГРР, усиление роли научного комплекса при формировании подходов и программы ведения геологоразведочных работ.
Ожидаемый эффект: Обеспечение запасами долгосрочных планов Компании по алмазодобыче

## Slide 6
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Состояние и прогноз запасов алмазов в динамике по годам
Chart: 
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Фактическое состояние запасов с учетом приростов ( по форме 5- ГР) | 1163.301 | 1144.6657 | 1119.2001 | 1085.5 | 1065.1 | 1034.3818 | 1004.075 | 982.1869 | 947.1488 | 900.6383 | 1036.2608 | 1005.4107 | 979.6039 | 1156.6 | 1115 | 1097 | 1128 | 1118.8 | 1101.1 | 1152.3 | 1148.9 | 1154.8 | 1120 | 1105.5103 | 1159.9061 | 1182
Состояние запасов без учета приростов | 1137.145 | 1113.404 | 1087.853 | 1061.162 | 1033.215 | 1005.456 | 973.219 | 939.772 | 906.552 | 873.495 | 839.8414 | 806.9346 | 768.2738 | 732.0784 | 695.7534 | 658.8785 | 622.1627 | 589.3712 | 555.0398 | 520.4883 | 486.068 | 449.1541 | 412.9419 | 374.7659 | 376.7298 | 336.5899
млн карат
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
АК "АЛРОСА" (ПАО) | 23.201 | 24.0625 | 20.973 | 22.0595 | 21.6704 | 20.7187 | 20.8214 | 20.3433 | 19.9977 | 20.0799 | 22.3207 | 21.1875 | 21.6403 | 20.4291 | 19.206
ПАО "АЛРОСА-Нюрба" | 6.7932 | 7.7131 | 7.35 | 7.3212 | 7.3815 | 7.4751 | 7.5976 | 7.6208 | 7.6711 | 7.1445 | 6.262 | 6.0078 | 6.0078 | 6.0078 | 6.5596
АО "Алмазы Анабара" | 5.1461 | 5.1964 | 4.977 | 5.0779 | 4.9917 | 4.946 | 5.0242 | 5.0242 | 5.0443 | 5.0977 | 5.1005 | 5.003 | 4.9938 | 4.42 | 3.9517
ПАО "Севералмаз" | 2.218 | 2.6421 | 3.32 | 3.823 | 4.198 | 4.7736 | 5.1064 | 5.0128 | 4.9816 | 4.888 | 4.653 | 4.4564 | 4.3992 | 4.368 | 4.4512
Прогноз объемов алмазодобычи по Группе АЛРОСА 2016-2030, погашение 560 млн кар.

## Slide 7: Текущее состояние запасов и ресурсов якутской алмазоносной провинции
Chart: 
| BС1-2 | Р1 | Р2 | Р3
Ряд 1 | 638 | 449 | 147 | 1242
Ряд 2 | 201 | 0 | 0 | 0
Ряд 3 | 320 | 0 | 0 | 0
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Одна из ключевых задач ГРК – поддерживать «ресурсную пирамиду» в сбалансированном состоянии
Сбалансированная пирамида позволяет обеспечивать равномерный прирост запасов, провал в какой-либо категории ресурсов сегодня приведет к невозможности поставить запасы на баланс через несколько лет
Текущая пирамида компании неидеальна – потребность в ресурсах категории Р1-2:
  Программа ГРР должна быть сфокусирована на стадиях ПОИСКИ и ОЦЕНКА
  РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ должны быть деприритизированы
  РАЗВЕДКА всегда в приоритете – непосредственное поддержание добычи в краткосрочной перспективе
Запасы компании (кат. С1-2) по состоянию на 01.01.2018 составляют 1182 млн карат (20-25 лет добычи)
  320 млн карат (~30%) являются «сложными к отработке» (беднотоварными, требующими сложных технических решений и т.д.), что повышает актуальность ГРР для поиска высококачественных ресурсов
В портфеле ГРР не хватает ресурсов Р1-2;
Фокусом ГРР должны стать «Поиски» и «Оценка»
млн карат
Контур идеально сбалансиро-ванной пирамиды
Есть проект разработки
Нет
проекта
Сложные к отработке
661
201
320
449
147
1242
Фокус – прирост ресурсов категории Р3
Задача – уточнение контуров перспективных площадей
Фокус – прирост ресурсов категории Р2
Задача – выявление прогнозных полей и кустов кимберлитовых тел
Фокус – прирост ресурсов категории Р1
Задача – предварительная оценка потенциала месторождения
Фокус – прирост запасов категории BС1
Фокус – прирост запасов категории С1+С2
Задача – подготовка ТЭО освоения месторождения
Стадийность работ ГРР / Снижение неопределенности
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОИСКИ
ОЦЕНКА
РАЗВЕДКА
ЭКСПЛОРАЗВЕДКА
1
2
3
1
2
3

## Slide 8: Районирование территории Якутской алмазоносной провинции по условиям ведения поисковых работ
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Геотипы площадей | Площадь ЯАП | 
 | тыс. км2 | в %
Всего | 1100 | 100
Открытые | 440 | 40
Закрытые, в т.ч.: | 660 | 60
доступные для поисков месторождений | 290 | 26
нецелесообразные для поисков месторождений | 370 | 34
Распределение площадей ЯАП по
условиям поисков
Геологические условия поисков месторождений алмазов

## Slide 9: Направление геологоразведочных работ на поиски коренных месторождений алмазов
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
1
3
5
2
Ранг | Район | Геол. риски | Качество алмазов, $ / карат | Качество руды, $ / т | Инфра-структура | Типы объектов
1 | Мало- ботуобинский | ниже среднего | 130-140 | 554 | Мирнинский ГОК | Пропущенная трубка типа Интернациональной (~70 млн карат)
2 | Средне-мархинский | ниже среднего | 100-120 | 427 | Нюрбинский ГОК | тела типа Майского на Накынском поле (~15 млн карат) Новые поля к северу и югу от Накынского поля (до 300 млн карат)
3 | Далдыно-Алакитский | средние | 90-110 | 118 | Удачнинский ГОК, Айхальский ГОК | Новые тела на слабоизученных флангах кимберлитовых полей (~20-30 млн карат)
4 | Мунский | средние | 90-120 | 70 | В-Мунский карьер | Новые тела в Мунском поле (~10 млн карат) Перспективные аномалии в бассейне р. Муна – потенциально – новое рудное поле (до 100 млн карат)
5 | Ыгыат- тинский | выше среднего | 90-140 | 45 | отсутствует | Новые тела в Сюльдюкарском поле (~30-40 млн карат)
Геологоразведочные проекты в других районах полностью остановлены |  |  |  |  |  | 
4
Республика Саха (Якутия)

## Slide 10: Основные методы применяемые при производстве ГРР
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Средне-Мархинская
Мало-Ботуобинская
Далдыно-Алакитская
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ
Горные работы
Шурфы
Канавы
Бурение скважин
Опробовательские работы
Обогащение
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПЛОЩАДЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОКов
Ыгыаттинская
Мунская
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА новых перспективных ПЛОЩАДЯХ
Тр.Зарница
Тр.Юбилейная
ДОРАЗВЕДКА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Маршрутные исследования
Шлиховое опробование речной сети
Мелкообъемное опробование
Крупнообъемное опробование
Геофизические работы
Геофизические исследования скважин
Наземные геофизические работы
Магниторазведка
Сейсморазведка
Гравиразведка
Электроразведка
Аэрогеофизическая съемка
Аэромагнитная съемка
Аэроэлектроразведочная съемка

## Slide 11: Геолого-поисковые обстановки
I
II
III
IV
V
Маломощный эллювиально-делювиальный покров до 3м
Терригенные отложения до 20м
Терригенные отложения и продукты кор выветривания мощностью 20-200м
Породы трапповой формации залегающие на терригенных отложениях
Породы трапповой формации на кимберлитовмещающем цоколе
Терригенные отложения с преобладанием в основании прибрежно-морских и дельтовых фаций
Метод / Геотип | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI
Аэромагнитная съемка-10 | ++ |  | ++ |  | ++ | Районирование | - | Районирование | - |  | +
Сейсморазведка 2D |  |  |  |  | ++ |  | ++ |  | ++ |  | +
Магниторазведка-5 | ++ |  | ++ |  | ++ | Опытные работы | ? | Опытные работы | ? |  | +
Космофотометрия | ++ |  | ++ | до 100 м | + | Опытные работы | ? | Неинформативен | - | Опытные работы | ?
Электроразведка-5 | ++ |  | ++ |  | + |  | + |  | + |  | +
Ревизионные маршруты | ++ | Первичный поток | ++ | Базальный горизонт | + | Базальный горизонт | + | Неинформативен | - | Неинформативен | -
Радиоволновая геоинтроскопия |  |  |  |  | ++ |  | ++ |  | ++ |  | ++
Георадарная съемка | ++ |  | ++ | Предел возможности | - | Предел возможности | - | Предел возможности | - | Предел возможности | -
Сейсморазведка 3D |  |  |  |  | ++ |  | ++ |  | ++ |  | +
Тектонофизика | + |  | + |  | ++ |  | ++ |  | ++ |  | +
Поисковая минералогия | ++ |  | ++ |  | + |  | + |  | + |  | +
КАГС VTEM-5 | ++ |  | ++ |  | ++ | Опытные работы | ? | Опытные работы | ? |  | +
Аэроградиентометрия-5 | + |  | + |  | + | Опытные работы | ? | Опытные работы | ? |  | +
Фокус на развитии поисковых технологий позволяющих локализовать объект при ведении ГРР в сложных геологических условиях
VI

## Slide 12: Инновации в производстве ГРР
Изучение границ раздела слоев геологической среды, имеющих различные электрофизические свойства. На поисках эффективно работает до 20 метров перекрывающих толщ
применение возможно на ограниченных участках
оперативное решение поисковых задач в условиях простого разреза
Ключевые инициативы
Ожидаемые эффекты
Изучение магнитных и электрических свойств пород больших площадей за короткое время
на выделенных перспективных участках не исключает проведение наземных геофизических работ
позволяет локализовать объем наземных работ
Изучение зависимости гармонического сигнала от электрического сопротивления пород межскважинного пространства, выделение вертикальных неоднородностей, связанных с телами кимберлитов.
приобретение комплекта аппаратуры в 2019 году
адаптация к различным геоэлектрическим и технологическим условиям
Комплексная аэрогеофизическая съемка-5
Георадарная съемка
Радиоволновая геоинтроскопия
Концентрация объемов буровых работ в пределах перспективных тектонических зон, которые могут вмещать кимберлиты
невозможно проводить массовые трехмерные съемки - локализация
приобретение мобильной сейсмостанции
Высокоразрешающая сейсморазведка 3D/2D

## Slide 13: Инновации в производстве ГРР
13
Изучение геологических объектов путем исследования особенностей прохождения через них сейсмических волн при различном взаимном расположении приемников и источников колебаний
детальное изучение структуры массива горных пород в межскважинном пространстве
Ключевые инициативы
Ожидаемые эффекты
Основан на синхронной регистрации в полевых и базисных пунктах вариаций горизонтальных составляющих теллурического поля.
структурный контроль кимберлитовых полей и отдельных трубок
стадия опытно методических работ, возможности метода до конца не ясны
Разбраковка аномалий
теоретическая возможность определять возраст и природу аномальных объектов
Не в полной мере разработан математический аппарат обработки данных съемки
Современное направление, предназначенное для получения двумерных и трехмерных геоэлектрических разрезов из измерений полученных на поверхности земли или в скважинах
приобретение аппаратурного комплекса СКАЛА64
решение гидрогеологических и инженерных задач
Метод теллурических токов
Межскважинное сейсмическое просвечивание
Полнотензорная градиентометрия системой Jessy Star
Электротомография

## Slide 14: Реструктуризация геологоразведочного комплекса
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Структура ГРК на 01.01.2017
(без учета дзо)
Структура ГРК на 01.10.2017
(без учета дзо)
Служба Главного Геолога
Ботуобинская
ГРЭ
Амакинская
ГРЭ
НИГП
Мирнинская
ГРЭ
Горно-буровые работы
Научное-аналитическое сопровождение
Реализация ГРР
Горно-буровые работы
Научное-аналитическое сопровождение
Реализация ГРР
Служба Главного Геолога
Вилюйская ГРЭ Геологоразведочный центр
Реализация ГРР
НИГП
Научно-аналитический центр
Прогноз, экспертно-методологическое и научно-аналитическое сопровождение ГРР
Мирнинская ГБЭ
Технологический
центр
Горно-буровые работы
Горно-буровые работы
Научное-аналитическое сопровождение
Реализация ГРР
Реализация ГРР
Научное-аналитическое сопровождение
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ ГРК ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2017
Направления:
Поисковое,
разведочное, инженерно-техническое бурение и горные работы
Направления:
Полевая геология,
геофизика,
топогеодезия,
обогащение и т.д.
Направления:
Геологический прогноз,
методика ГРР, экспертиза и оперативное сопровождение проектов, лабораторный анализ для ГРК Группы АЛРОСА
Решением Наблюдательного совета согласован переход с 01.10.2017 на новую организационную структуру с формированием 3-х центров компетенций: геологоразведочного, технологического и научно-аналитического. Определены функции подразделений, разработаны положения о новых подразделениях и регламенты их деятельности

## Slide 15: Научно-методическое и аналитическое сопровождение ГРР
52_89 7_84 78_88 81_88 49_84
Совершенствование методик прогноза поисков коренных месторождений алмазов на Сибирской платформе
Разработка методического пособия по анализу типоморфных особенностей кристаллов алмаза на основе специализированно ПО
Мониторинг деятельности алмазодобывающих компаний Мира
Апробация прогнозных ресурсов
Защита результатов интеллектуальной деятельности
Лабораторно-аналитическое обеспечение ГРР. Комплексное исследование горных пород и минералов
Апробация методики оценки потенциальной алмазоносности кимберлитов по комплексу элементов в низкохромистых пиропах
Внедрение методики локализации и идентификации шлиховых ореолов на основе коэффициента соответствия (КС) в трехмерной среде на базе ПО Микромайн
Издание Методических рекомендаций по прогнозированию и поискам коренных месторождений алмазов на Сибирской платформе
Внедрено ПО минералогического описания кристаллографических параметров реальных многогранников алмазов. Разработана методика.
Выбор новых перспективных площадей для дальнейшего лицензирования
Апробация ресурсов кимберлитовых полей ЯАП
Внедрение 11 РИД
Адаптация международной классификации кимберлитов на основе опыта отечественных петрологов

## Slide 16: Спасибо за внимание!

## Slide 17: Внедрение технологии трехмерной высокоразрешающей сейсморазведки при поисках месторождений алмазов
Проведение производственных трехмерных сейсморазведочных работ 3D на перспективном участке Озерный
Южный разлом
На аномалии СР - 46
в интервале 314,7 – 315,6 м вскрыта жила кимберлитовой брекчии, с высокой степенью алмазоносности
Фрагмент временного куба с инклинометрией наклонных скважин и результатами заверки
кимберлитовая жила

## Slide 18: Комплексная аэрогеофизическая съемка с использованием системы VTEM
Пример Выявления аномалии пониженных сопротивлений, перспективной на обнаружение нового кимберлитового тела
Расчет эффективных
сопротивлений
3D модель
Исходное наблюденное поле

## Slide 19: Опытно-методические георадарные исследования
Цель исследований — оценка возможностей применения радарной съемки с георадаром Лоза-Н для поисков кимберлитовых тел, в том числе жильной морфологии.

## Slide 20: Опытно-методические георадарные исследования
Пример выявления аномалии перспективной на обнаружение кимберлитового тела
Восточный участок, 3D-разрез на глубине 130 м. Интерпретация
Выявленные аномальные объекты

## Slide 21: Внедрение технологии радиоволновой геоинтроскопии (РВГИ)
Изучение межскважинного пространства

## Slide 22: Пример изучения трещиноватости пород по стенкам скважин с применением оптического телевьювера